Насос погружной Гном 25 м  является электрической машиной нового поколения, который позволит Вам применять его как  в сельском хозяйстве, так и для быстрого перекачивания жидкостей на высоту 25 метров с производительностью 25 тонн в час, и позволяет качественно быстро и обильно орошать и перекачивать воду и другие  неагрессивные  жидкости.

Широко применяется для откачивания гравийно-глинистых и грунтовых вод содержащие механические примеси (песок, цемент) с массовой долей до 10%, размером твердых частиц не более 5 мм. Также применим в промышленном и гражданском строительстве, при эксплуатации гидросооружений  и шахт в сельском хозяйстве для орошения и осушения.

Насос «Гном 25м» устанавливают вертикально на дно котлованов и траншей. Они могут работать при полном или частичном погружении в откачиваемую жидкость при уровне жидкости не менее 15 см.

- Применение однофазной сети 220 Вольт – вместо 380 Вольт.

- Использование современных методов расчетов – при модификации избавило от применения объемных конденсаторных блоков, которые теряют 40 %  мощности.

- Использование феррографитных сальников и масла позволяет держать высоту столба воды 25 метров.

- Насос позволяет использовать его как на глубине, так и в частичном погружении на уровне решётки.

- Насос имеет внутреннее охлаждение водой, но работает без повреждения и без воды  (без нагревания).

- Возможность работы при небольшом токе позволяет использовать его в домашнем хозяйстве. Экономия электроэнергии на 29 %. Ток холостого хода 5 А, ток в работе от 5 А до 18 А.

- Позволяет применять пожарные рукава вместо шлангов.

- Низкую стоимость и лучшие характеристики – по  сравнению с трехфазными аналогами.

- Долгий срок работы при правильной эксплуатации.

Правила применения

- Запуск  пусковой обмотки путем нажатия на кнопку «пуск» - время запуска

- минимум - 4 секунды

-максимум – 10 секунд

- Раз в месяц проверить уровень масла в картере насоса, сливать конденсат.

- Во избежание нарушения «нарушение герметизации», насос разбирать не рекомендуется.

Адрес: АО «Chiuest»

г. Кишинев  ул. «Calea Eşilor 6» S.A. «ARTIMA» ТЕЛ.59-29-03 , 23-75-75,0 691 39 738

г. Кишинев  площадь Д.КАНТЕМИР 1 завод «ТОПАЗ-САЛЮТ» ТЕЛ.59-29-03,23-75-75,0-691-39-738

По вопросам приобретение, реализации и ремонта обращаться по сайту и e-mail:

Web site:  elmotorservice.narod.ru

E-mail:      chiuest@moldova.md			01-03-2004

Внимание:

25 тон – Н25 метров – 10 тыс. лей

16 тон – Н16 метров – 7800 лей					Гарантийное обслуживание 1 год

10 тон – Н10 метров – 4200 лей